## Slide 1
Windstrom speichern – in Beton!
Die intelligente Verknüpfung von Windenergie-Produktion mit Kurz- und Langzeitspeicherung in Gebäuden
Dipl.-Ing. Sebastian Spaun, VÖZ
30. Oktober 2018, envietech2018, Graz

## Slide 2
Gebäude verschlingen 38 % des End-Energiebedarfs
Quelle: eurostat 2014
Energieverbrauch in der EU 2014
Haushalte 24,8%
Landwirtschaft 2,2%
Transport 33,3%
Industrie 25,9%
Sonstige 0,5%
Services 13,3%
38,1% Gebäude

## Slide 3
Kühlen wird zum neuen Heizen
Temperaturabweichung Österreich
Klimageräte in Privathaushalten heute: 1,6 Mrd.
2050: 5,6 Mrd.
Quelle: www.zamg.at/histalp

## Slide 4
Quelle: G. Christiner, SESWA, Wien 16. Mai 2018
Ziel der Klimastrategie: 100% erneuerbarer Strom
Ziel 100% erneuerbar

## Slide 5
Herausforderung
Unregelmäßiger Anfall von Energie aus Sonne und Wind
ERNEUERBARER STROM UND VERBRAUCH IN NIEDERÖSTERREICH

## Slide 6
“Energiespeicher Beton als Micro-Energy-Hubs”
Die Lösung: Gebäude als Speicher

## Slide 7
Stahlbewehrung
Beton
Rohrregister
Fotos: Aichinger Hoch- und Tiefbau
Bauteilaktivierung der Geschossdecke
Warum Beton?
hohe Wärmeleitfähigkeit
hohes spezifisches Gewicht von 2,400 kg/m3
Warum Geschossdecke?
Hervorragende Kühlung
Hervorragender Strahlungsaustausch
Sebastian Spaun
6

## Slide 8
Energiespeicher Beton
ca.350 €/
130m2
Monitoring 2016–2018: Thermische Bauteilaktivierung funktioniert einwandfrei
Speicherung von Windkraft in Form von thermischer Energie in der Gebäudestruktur
Ein System zum Heizen und Kühlen
30. Oktober 2018, envietech2018, Graz
Sebastian Spaun
7

## Slide 9
©Firma Aichinger Hoch- und Tiefbau, NÖ
Die kostengünstigste thermische Batterie der Welt?

## Slide 10
Monitoring – Ergebnisse

## Slide 11
Beton speichert Überschuss-Windkraft
Heizen: Anteil von Wind(überschuss)strom für Wärmepumpe
Winter
16/17 71%
Winter
17/18 90%

## Slide 12
Monitoring – thermische Behaglichkeit – Winter
Raumtemperatur Winter 2017
Wohnzimmer (EG)
Schlafzimmer (1. Stock)

## Slide 13
Monitoring - Temperatur August 2018
Außentemperatur
Wohnzimmer- temperatur
Außen: Hitzewellen  Innen: behagliche Temperatur

## Slide 14
Source: www.wohnen.at/angebot/objekt-detail
Sebastian Spaun
13
Quelle: VÖZ/ S.Spaun
1. mehrgeschoßiger Wohnbau Wiens mit Bauteilaktivierung: MGG22
30. Oktober 2018, envietech2018, Graz

## Slide 15
Energiespeicher Beton
Schlüsselelement Beton:
Wohnpark Wolfsbrunn in Sommerein
Sebastian Spaun
14
30. Oktober 2018, envietech2018, Graz

## Slide 16
Keep it simple, wenn Du die Bautradition verändern willst!
Danke den Partnern und Förderern!
Eine Idee – so einfach wie genial